## Slide 1: Классификация стоматологических материалов.
Принципы ее построения.
Требования к материалам, имеющие принципиальное значение для применения в стоматологии:
технологические,
функциональные,
биологические,
эстетические.

## Slide 2
Основная классификация стоматологических материалов по назначению:
1. Материалы для профилактики заболеваний зубов и гигиены
Фторсодержащие и реминирализирующие материалы
Средства для чистки зубов
Герметики
Отбеливающие средства

## Slide 3
2. Восстановительные материалы для лечения зубов в терапевтической стоматологии
Пломбировочные материалы для:
Восстановления зубов
Корневых каналов зубов
Материалы для основ и прокладок
Адгезивные материалы

## Slide 4
3 .Материалы для хирургического лечения и деформаций челюстно-лицевой области
Для восстановления костных и мягких тканей лица
Для зубных имплантатов

## Slide 5
4. Материалы для ортодонтического лечения аномалий прикуса и зубных рядов
  Для ортодонтической проволоки и дуг
  Для брекетов
  Для фиксации ортодонтических аппаратов

## Slide 6
5.Материалы для лечения при частичной и полной потери зубов ( в ортопедической стоматологии)
Основные, для зубных протезов
несъемных
съемных
Вспомогательные
клинические
зуботехнические

## Slide 7
Все стоматологические материалы (ортопедия) подразделяют на три основных класса в зависимости от химической природы:
- неорганические материалы или керамика;
- металлы;
- полимеры.

## Slide 8
Каждый класс подразделяется на типы,
Классификация стоматологических материалов по химической природе
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
КЕРАМИКА ПОЛИМЕРЫ МЕТАЛЛЫ
Неорганические соли Твердые Воски
Стекла Эластомеры
Кристаллическая Интерметаллические
керамика соединения
Сплавы

## Slide 9
Требования, предъявляемые к основным стоматологическим материалам
1. Токсикологические - отсутствие раздражающего, бластомогенного (способствующего образованию опухоли), токсико-аллергического действий.
2. Гигиенические - отсутствие условий, ухудшающих гигиену полости рта, в частности, ретенционных пунктов для пищи и образования налета.

## Slide 10
3. Физико-механические - высокие прочностные качества, износоустойчивость, линейно-объемное постоянство.
4. Химические - постоянство химического состава, антикоррозийные свойства.
Перелом моста по месту пайки
Коррозия анкерного штифта

## Slide 11
5. Эстетические - возможность полной имитации тканей полости рта и лица, эффект естественности.
6. Технологические - простота и легкость обработки, приготовления, придания нужных формы и объема

## Slide 12
Технические свойства
определяют способность материалов подвергаться различным видам обработки.
литье,
ковкость,
штамповку,
прокатку,
волочение,
свариваемость,
пайку
обработку режущими инструментами.

## Slide 13
7. Технологические свойства материалов
К технологическим свойствам относятся такие свойства, которые позволяют определить, какой обработке может быть подвергнут материал, а также наиболее эффективного его использования
А) Ковкость - свойство материала принимать необходимую форму под воздействием сил давления и сохранять эту форму после прекращения действия силы.
Это свойство присуще почти всем металлам.
Из металла могут быть изготовлены изделия в полном соответствии с необходимой формой и размерами.

## Slide 14
Б) Текучесть
- способность материала, находящегося в пластифицированном или расправленном состоянии, заполнять литьевые или прессовальные формы..

## Slide 15
Из материалов, обладающих этим свойством, методом отливки или прессования изготавливают изделия самой сложной конструкции.
Свойство текучесть проявляется у металлов только в расплавленном состоянии

## Slide 16
В) Вязкость - свойство материала менять форму под влиянием внешней силы, не разрушаясь при этом (например, при протягивании металлических гильз через аппарат с целью изготовления из них коронок). Материал, не обладающий вязкостью, при протягивании разрушается.
Гильзы для штампованных коронок
Готовые штампованные коронки

## Slide 17
Г) Усадка
- сокращение размеров тела при переходе из расплавленного состояния в твердое или из более нагретого в менее нагретое. Различают объемную и линейную усадку.
Усадка для разных материалов различна и зависит от степени их нагревания и способа охлаждения. Степень усадки материала характеризуется отношением уменьшенного объема изделия к первоначальному его объему и выражается в процентах.
Сокращение объема тела при охлаждении его на 1оС называется коэффициентом усадки.

## Slide 18
Д) Истираемость.
Этот показатель выделяют как отдельный показатель прочности.
Она имеет важное значение в ортопедической стоматологии, особенно при шлифовке и полировке.
Истираемость материала следует учитывать и когда в полости рта соприкасаются антагонирующие поверхности, изготовленные из различных материалов.

## Slide 19
определяют способность жидкого металла заполнять литейные формы и образовывать плотные отливки.
Разновидностью литейных свойств является ликвация - неоднородное затвердевание сплава, возникающее чаще тогда, когда в состав сплава включены металлы со значительной разницей по плотности.
Большое значение при этом имеет скорость охлаждения расплавленного сплава и способность некоторых металлов к кристаллизации.
Е.) Литейные свойства

## Slide 20
Ж)Свариваемость - способность металлов образовывать прочные соединения при контакте или с помощью специальных сплавов (припоев).
З) Обрабатываемость - способность материала поддаваться обработке всеми видами режущих, шлифующих инструментов,

## Slide 21
Биологическая совместимость и биологическая инертность стоматологических материалов при их функционировании в полости рта
Под биологической совместимостью понимают отсутствие возможных вредных воздействий материала на организм человека.
Материалы должны соответствовать следующим требованиям:
1) быть безвредными;
2) быть химически инертными в полости рта;
3) не вызывать отрицательных сдвигов в тканях и жидкостях, с которыми они контактируют;

## Slide 22
4) не изменять микрофлору полости рта;
5) не нарушать митотический процесс;
6) не влиять на кислотно-щелочной баланс слюны;
7) не нарушать кровообращение, чувствительность, не вызывать воспаление.

## Slide 23
Основные процессы, которым подвергаются стоматологические материалы под влиянием среды химической среды полости рта –
гальванический эффект,
коррозия.
Под биологической инертностью следует понимать отсутствие влияния химической и биологической среды полости рта (слюна, пища, воздух) на материал.
Среда ротовой полости представляет собой электролит, который является химически активным.
Под действием биологической среды полости рта материалы протеза могут разрушаться.

## Slide 24
Одно из проявлений гальванического эффекта в полости рта – воспаление слизистой оболочки губ

## Slide 25
Эстетические свойства восстановительных материалов.
Цвет,
прозрачность,
флуоресценция
Эстетические требования к стоматологическим материалам заключаются в возможности полной имитации тканей полости рта и лица, эффекте естественности.
Они включают: создание новых материалов, имитирующих ткани полости рта и лица, эстетическую постановку зубов, имитацию естественной десны и естественного неба.

## Slide 26
Цвет и цветоизменение
Источником всех цветов является отраженный свет. Основные цвета:
красный,
зеленый
синий.
Эти цвета не могут быть получены путем смешивания других цветов.

## Slide 27
Смешивая основные цвета, получают все остальные. Чистыми называют цвета, полученные при смешивании двух основных.
Неясными называют такие цвета, которые получены при смешивании трех и более цветов.

## Slide 28
Цветовые объекты характеризуются
тоном, яркостью и насыщенностью.
Тон - то, что мы обычно и называем цветом.

## Slide 29
Яркость - то количество света, которое отражается или поглощается предметом. Изменение яркости проявляется при изменении расстояния между предметом и источником света.

## Slide 30
Насыщенность - степень чистоты или сила определенного цвета. Для полупрозрачных материалов насыщенность зависит от толщины материала (чем толще, тем насыщеннее).

## Slide 31
Прозрачность (транспоренция) - свойство материала пропускать свет и отчетливо представлять предметы, находящиеся за этим материалом.

## Slide 32
Полупрозрачность или просвечиваемость зависит от количества света, которое может пропускать предмет.
Предметы с высокой прозрачностью кажутся более светлыми, но чем прозрачнее материал, тем больше на его цвет влияет фон или ниже лежащий материал.

## Slide 33
Флуоресценция - разложение света на составляющие части.

## Slide 34
Естественные зубы изменяют падающий свет различными способами:
трансмиссия,
отражение,
преломление,
поглощение.

## Slide 35
У естественного зуба падающие лучи света преломляются и отражаются
кристаллами эмали
и призмами дентина.
Сходный эффект получают с помощью определенных составов и структур керамического материала.