## Slide 1: Принципы контроля качества стоматологических материалов.
Критерии качества стоматологических материалов. Системы международных и национальных стандартов.

## Slide 2
О пригодности того или иного материала для замещения тканей зубов или элементов зубочелюстной системы можно судить только по отдаленным результатам многочисленных клинических наблюдений.
Поэтому чтобы судить о качестве и надежности стоматологического материала необходимы долгие годы наблюдений.

## Slide 3
В настоящем времени сложилась система доклинической оценки качества материалов, позволяющая установить возможность их применения в стоматологии.
Эта система опирается на изучение свойств материалов определенного назначения, позволяющих в модельных лабораторных испытаниях предсказать поведение материала в реальных условиях клинической практики.

## Slide 4
Контроль качества стоматологических материалов
Основные группы свойств материалов для доклинической оценки их качества: Биологические: - ПОКАЗАТЕЛИ БИОСОВМЕСТИМОСТИ, - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, - ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ.

## Slide 5
Любой стоматологический материал взаимодействует на местном и системном уровнях с организмом пациента.
Следовательно, стоматологический материал - не просто материал определенной химической природы.
К нему применимо понятие БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЛИ БИОМАТЕРИАЛ.
Биоматериал -любой инородный материал, который помещается в ткани организма на любое время для того, чтобы устранить деформации или дефекты, заместить поврежденные или утраченные в результате травм или заболеваний натуральные ткани организма.

## Slide 6
Биоматериал любого назначения должен обладать свойствами биосовместимости.
материал не оказывает вредного воздействия на окружающие ткани и не взаимодействует с ними.

## Slide 7
Основные требования к биоинертному и биосовместимому материалам
биоинертный
Не повреждает пульпу и мягкие ткани полости рта
Не содержит веществ повреждающего действия
биосовместимый
Оказывает оздоравливающее и регенерирующее действие
Образует адгезивное соединение с твердыми тканями зуба
Не содержит сенсибилизирующих веществ вызывающих аллергическую реакцию
Не обладает канцерогенностью

## Slide 8
При оценке биосовместимости материалы различают по типам их воздействия на организм:
• общее - токсическое, аллергическое, психологическое;
• местное - механическое, токсическое местное, температурное (изменения в температурном восприятии).
Для того чтобы определить, является ли материал, предназначенный для применения в стоматологии, биосовместимым, до его клинического применения проводят испытания, которые позволяют оценить его биологическое действие согласно стандартам ГОСТ Р ИСО 10993.
Их называют испытаниями на соответствие материала нормам и требованиям биосовместимости или токсикологическими испытаниями

## Slide 9
Категории по продолжительности контакта материала с организмом
Категории по характеру контакта материала с организмом
а) однократно или многократно менее, 24 ч.
б) однократно или многократно, более 24ч, но менее 30сут
в) постоянный контакт, более 30 сут.
а) со слизистыми оболочками полости рта
б) с костной тканью, твердыми тканями зуба
в) с тканями переодонта, с кровью
г) с кожей
д) с пульпой зуба
Категории стоматологических биоматериалов

## Slide 10
Важным для безопасности применения материала в клинике являются токсикологические испытания, определяющие комплекс свойств материала, оценивающий его биосовместимость.
Определив, к какой категории относится стоматологический материал, предложенный для токсикологических испытаний, приступают непосредственно к составлению программы испытаний, включающей ряд методов или тестов, которые подразделяют на три основные группы или три уровня

## Slide 11
I уровень
Начальные экспресс тесты
II уровень Экспериментальные тесты на животных
III уровень
Доклинические тесты, назначения (на животных)
О уровень
Санитарно –химические тесты
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

## Slide 12
Токсикологические испытания на экспериментальных животных длительны и дорогостоящие.
Поэтому для предварительной оценки часто применяют «0» уровень - это санитарно-химические испытания
Этот уровень актуален для содержания в стоматологических материалах химических веществ, для которых известны предельно допустимые концентрации при контакте с организмом.

## Slide 13
Гигиенические свойства - способность стоматологических материалов очищаться обычными средствами гигиенической чистки зубов и не изменять своих свойств под действием различных средств гигиены.

## Slide 14
К биологическим требованиям примыкают органолептические - восстановительный материал не должен обладать неприятным вкусом и запахом.

## Slide 15
Технические: - физико-химические и физико-механические свойства; - эстетические:
цвет и цветостойкость,
полупрозрачность,
гладкость поверхности,
флуоресценция.

## Slide 16
технологические:
время смешивания компонентов,
время твердения,
консистенция и текучесть

## Slide 17
Для объективной оценки света, а также других эстетических характеристик восстановительных материалов используют стандартные условия с помощью спектрофотометров и колориметров.
Предложено несколько систем измерения для применения в восстановительной стоматологии, например, цветовая система Манселла, которая включает в себя 3 координаты:

## Slide 18
- цвет, основная характеристика, определяющая наблюдаемый цвет предмета, связанный со спектром света, отраженного предмета;
- светлота - характеризует свет как светлый или темный, если показатель низкий, цвет восстанавливаемого зуба кажется серым и неживым; - насыщенность - мера интенсивности цвета (более светлые тона или более темные одного цвета).

## Slide 19
Международная система СIE L*a*b* для аппаратурного измерения цвета, где
L* - определяет степень белизны от черного (0) до белого (100);
a* - определяет зеленый и красный цвета;
b* - определяет синий и желтый цвета.
Образцы расцветок следует выполнять с учетом природы восстановительного материала, для которого они предназначены.

## Slide 20
Цветовая система Х, У, Z и СIE L*a*b* основаны на спектральных характеристиках величины коэффициента отражения на определенной длине волны, но они громоздки и не удобны для практического использования в оценке света стоматологических материалов.
В стоматологической практике используется аппаратный метод определения цвета зубной ткани

## Slide 21
В практике для определения цвета зубов и подбора восстановительного материала применяют стандартные шкалы цветов.
Эта шкала расцветок должна охватывать все возможные оттенки натуральных зубов.

## Slide 22
Наибольшую популярность приобрела шкала расцветки фирмы «VITA»,

## Slide 23
Цифрами обозначают степень светлости и насыщенности данного цвета
(например, цвет А1 менее насыщен, и более светлый, чем А3,5).
в которой буквой
А обозначены красно-оранжевые оттенки,
В - желтоватые,
С - сероватые - зеленые,
Д - коричневатые.

## Slide 24
Технические свойства материалов определяют в лабораториях на стандартных образцах.
Выбор показателей качества зависит от его назначения и химической природы (эстетические качества амальгамы определять бессмысленно и т.п.).
В России существует порядок разработки стоматологических материалов до получения разрешения на их применение в клинической практике (ГОСТ Р 15013-94).
ГОСТ (Государственный стандарт)

## Slide 25
Св. Апполония покровительница стоматологии
В настоящее время Международная федерация стоматологов (Federation Dentaire Internationale FDI, созданная в Париже в 1900 г.)
и Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization ISO) работают над созданием новых и совершенствованием существующих стандартов стоматологических материалов.

## Slide 26
Стандартами стоматологических материалов в ISO (ИСО) занимается технический комитет ТК 106 (год образования 1963-й). В него входят национальные комитеты по стандартизации стоматологических материалов из более 80 стран

## Slide 27
Структура стандарта (ГОСТ Р): I. Область применения стандарта. II. Термины и определения. III. Классификация. IV. Требования (нормы) показателей свойств. V. Методы испытаний. VI. Требования к упаковке и инструкции.
Эти нормы (как и методики их определения) являются основным содержанием стандартов стоматологических материалов.
Любой вновь разработанный материал обязательно проходит испытания на соответствующие требования согласно классификации стоматологических материалов.

## Slide 28
Членом ИСО является и Россия, представленная техническим комитетом по стандартизации стоматологических аппаратов, приборов и материалов ТК 279 (Зубоврачебное дело).
Работа по стандартизации в рамках Международной организации ИСО включает определение требований и норм показателей свойств каждого класса материалов стоматологического назначения, стандартизацию терминологии и методов испытаний.

## Slide 29
Стоматолог, который работает с материалами, отвечающими требованиям стандартов, может быть спокоен, что применяемый материал не даст существенных отрицательных результатов в процессе его клинического применения.

## Slide 30
Международные и национальные организации по стандартизации стоматологических материалов
Международная организация по стандартизации, ISO
Международная федерация стоматологов, FDI
ТК 106
(год образования 1963) Россия - ТК 279, 1980 США - АDА, 1966 Австралия - 1973 Скандинавские страны - 1973 Европейский комитет нормализации, 1995

## Slide 31
Стандартизации стоматологических материалов уделяется много внимания в других странах.
Разработкой стандартов стоматологических материалов в США начали заниматься с 1926 г. после создания первого стандарта для стоматологической амальгамы.

## Slide 32
В настоящее время большинство материалов, применяемых в стоматологии охватывают стандарты АДА (ADA - Американская стоматологическая ассоциация)
В Австралии в 1936 г. была образована Австралийская лаборатория по стандартизации стоматологических материалов.
В Канаде, Японии, Франции, Греции, Германии, Венгрии, Израиле, Польше и Южной Африке также созданы службы по стандартизации стоматологических изделий.

## Slide 33
1969 г. объединенными усилиями скандинавских стран (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) был организован Скандинавский институт стоматологических материалов (NIOM).
В нем проводились испытания, сертификация и исследования материалов и оборудования, применяемых в клинической практике этих стран.

## Slide 34
В 1937 г. институт стал активно участвовать в стандартизации.
Для разработки общеевропейских стандартов была организована рабочая группа 55 при Европейском комитете нормализации (CEN).

## Slide 35
Все медицинские изделия, продаваемые на рынке стран Европейского союза, должны иметь документ соответствия европейским стандартам.
Для определенных изделий некоторые страны вырабатывают собственные внутренние стандарты. Например, в Швеции запрещено применять в качестве литейных стоматологических сплавов сплавы с никелем из-за проблем с его биосовместимостью, в то время как в США нет таких ограничений.
"Европейский стандарт"
Сертификат соответствия ГОСТ
Европейский стандарт качества RAL

## Slide 36
Окончательным критерием качества стоматологического материала является его поведение в условиях полости рта пациента.
Это может оценить только клиницист на основании своих наблюдений, анализа успешных результатов и неудач.

## Slide 37
Литература Основная: 1. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. Учебник для медицинских вузов. - М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2008. - С. 482-489, 518-527. 2. Попков В.А., Нестерова О.В., Решетняк В.Ю., Аверцева И.Н. Стоматологическое материаловедение. - М.: Издательство «Медиапресс-информ», 2006, - С.5-19. 3. Методические разработки кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Дополнительная: 1. Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение. Учебное пособие. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - С.5-10. 2. Вязьмитина А.В., Усевич Т.Л. Материаловедение в стоматологии. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 2002. - С. 11-15. 3. Крег Р., Пауэрс Дж., Ватага Дж. Стоматологические материалы: свойства и применение. Перевод с английского Шульги О.А. - М.: Издательство «МЕДИ», 2005. - С.9-38. 4. Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. Учебник для медицинских вузов. - М.: МЕДИпресс-информ», 2008. - С.9-11. 5. Дмитриева Л.А. Современные пломбировочные материалы и лекарственные препараты в терапевтической стоматологии. - М.: Медицинское информационное агентство, 2011. - С.6-13.